## Slide 1: Сети ЭВМ и телекоммуникации компьютерных сетей
Лекция 1: Введение: от битов к пакетам

## Slide 2: План занятий по дисциплине
Отчетность по дисциплине:
  Курсовая работа (совокупность сданных лабораторных работ) – зачет
  Экзамен – устный экзамен по курсу
Курс состоит из 10 лекций и 4 лабораторных работ
Цель курса – ознакомиться с современными сетевыми технологиями от битов в поводе до поведения приложений, а также получить практические навыки работы с компьютерными сетями
Каждое современное приложение – это распределённая система, связанная сетью

## Slide 3: Литература по курсу
Олифер В.Г., Олифер Н.А. - Компьютерные сети. Принципы, технологии, протоколы.
Э.Таненбаум, Д.Уэзеролл. - Компьютерные сети.
Д. Ф. Куроуз, К. В. Росс. - Компьютерные сети. Нисходящий подход
Олифер В.Г., Олифер Н.А. – Основы компьютерных сетей
http://www.olifer.co.uk/
http://www.cse.wustl.edu/~jain/
http://www.citforum.ru/nets/
http://rtfm.vtt.net/tcp_ip/index.html
В презентациях использованы рисунки из перечисленных источников и открытых ресурсов сети Интернет

## Slide 4: Проблематика телекоммуникации
Физическая передача данных по линиям связи
Объединение большого числа абонентов
Обеспечения качества передачи
Обеспечения безопасности
Экономическая эффективность
Управление (администрирование) сетью
Совместимость устройств и ПО разных производителей и сетей (сервисов) разных администраторов
Все проблемы взаимосвязаны

## Slide 5: Интернет – система очередей. Коммутация каналов
Очень много соединений
Большинство соединений не используются
Линии связи бывают «заняты»
Хорошо для регулярного трафика

## Slide 6: Интернет – система очередей. Коммутация пакетов
Информация делится на части с заданной структурой – пакеты
Каждый пакет обрабатывается независимо
Характеристики линий связи с и устройств сети различаются
Для хранения пакетов в устройствах используется память (буфер)
Notes: Пакеты проходят по пути через устройства «храни‑и‑передай» (коммутаторы/маршрутизаторы). Каждый выходной интерфейс — это источник данных, его передающий буфер – очередь.

## Slide 7: Интернет – система очередей. Коммутация пакетов
Если скорость поступления данных больше скорости передачи – накапливается очередь
Чем больше очередь – тем выше задержка
Переполнение очереди – потеря пакетов
Задержка: обработка (почти const) + ожидание в очереди + передача (распространение – почти const)
Вариабельность задержки – джиттер
Notes: Пакеты проходят по пути через устройства «храни‑и‑передай» (коммутаторы/маршрутизаторы). Каждый выходной интерфейс — это источник данных, его передающий буфер – очередь.

## Slide 8: Интернет – система очередей. Коммутация пакетов
Сети неформально подчиняются закону Литтла (размер очереди = пропускная способность * среднее время пакета в очереди) => чем выше загруженность, тем больше задержки
Потери – «что отбрасывать и когда?»:
  Drop-Tail
  Случайные пакеты (RED, Blue)
  Отметки ECN

## Slide 9: Иерархическая организация сети. Декомпозиция
Общий подход:
Разбиение на более простые подзадачи
Четкое определение функций
Входные и выходные интерфейсы
Координация
Иерархический подход:
Строгая последовательность
Связь только со смежным уровнем
Сообщение
Философ
Информация для переводчика
Переводчик
Информация для секретаря
Секретарь

## Slide 10: Иерархическая организация сети. Уровни
Функциональные уровни
Правила взаимодействия уровней - протоколы
Правила взаимодействия смежных уровней - (межуровневый) интерфейс

## Slide 11: Иерархическая организация сети. Модель OSI

## Slide 12: Иерархическая организация сети. Физический уровень
Во всех устройствах сети
Физическая среда, дальность, скорость, кодирование, синхронизация, уровни сигналов, разъемы
Аппаратная реализация (сетевые адаптеры)
Ошибки – BER (10-3 – эфир, 10-6 – медь, 10-12 – оптоволокно)
10 BaseT - UTP кат 3, 100 ом, 100 м, 10 Мбит/c, Манчестерский код, RJ-45

## Slide 13: Иерархическая организация сети. Канальный уровень
Управление доступом к среде (МАС)
Обработка ошибок (Кадры, контрольная сумма, повторная передача)
Адресация
Управление потоком
Хосты, мосты, коммутаторы, маршрутизаторы
Хост : Сетевые карты + драйверы
LAN: Ethernet, Token Ring, FDDI (типовые топологии)
WAN: “точка-точка”, PPP, LAP-B

## Slide 14: Иерархическая организация сети. Сетевой уровень
Для работы составных сетей. Компоненты составных сетей – локальные и глобальные сети. Внутренняя структура сети (подсети) не важна. Термин «сеть» на сетевом уровне имеет специфическое значение. Обычно «Сеть» - типовая топология, стандартный канальный протокол, один администратор
Внутри сети – канальный уровень
Между сетями – сетевой уровень
Маршрутизация,
Согласование технологий
Адресация (“сеть” – хосты c единым номером сети)
Программный модуль ОС, ПО маршрутизатора
Пример: IP, IPX

## Slide 15: Иерархическая организация сети. Транспортный уровень
Протоколы END-to-END
Качество передачи (достоверность, очередность)
Управление передачей
Мультиплексирование
ПО хоста
Пример: TCP, UDP, SPX

## Slide 16: Иерархическая организация сети. Сеансовый уровень
Управление диалогом
Установление/разъединение соединения
Синхронизация (точки отката)
ПО хоста
Обычно совмещается с транспортным или прикладным уровнем

## Slide 17: Иерархическая организация сети. Представительский уровень
Унификация формы представления информации
Шифрация
Пример: SSL
Обычно совмещается с прикладным уровнем

## Slide 18: Иерархическая организация сети. Прикладной уровень
Доступ к распределенным ресурсам
Большое число протоколов
Модель “клиент-сервер”
HTTP, FTP, NFS, SMTP, Telnet…
Служебные протоколы DNS, LDAP ...

## Slide 19: Иерархическая организация сети. TCP/IP
Модель ISO/OSI Протоколы Стек TCP/IP

## Slide 20: Иерархическая организация сети. Инкапсуляция
Процесс преобразования данных (с верхнего уровня) в сигналы - инкапсуляция
Процесс преобразования сигналов в данные - декапсуляция
Данных (вместе с заголовками), которые переходят с уровня на уровень - Protocol Data Unit или PDU (фрагмент данных)

## Slide 21: Иерархическая организация сети. Демультиплексирование
Фрагмент данных на каждом уровне содержит информацию для демультиплексирования
В реальности есть нарушения следования уровней

## Slide 22: Иерархическая организация сети. Пример

## Slide 23: Контроль передачи. CRC/контрольные суммы
Выявление ошибок на каждом уровне отличается:
Канальный уровень - CRC‑32
Сетевой уровень – контроль четности,

## Slide 24: Характеристики канала и линий связи
В зависимости от используемой кодировки полоса пропускания определяет максимальное количество бит, которые можно передать в единицу времени
Определение характеристик ЛС - анализ реакций на эталонные сигналы
Гармонический анализ

## Slide 25: Характеристики канала и линий связи

## Slide 26: Характеристики канала и линий связи
Задержка (latency) ~ ½ RTT – время для передачи пакета до приемника:
  Обработка пакета
  Передача по линиям связи – скорость передачи и время на формирование пакета в линии связи
  Ожидание в очереди

## Slide 27: Характеристики канала и линий связи
Пропускная способность – фактически достигнутая скорость передачи за единицу времени
В зависимости от размеров пакетов может варьироваться, например, для 10Base-T от 5,48 до 9,76 Мбит/с

## Slide 28: Характеристики канала и линий связи
Bandwidth-Delay Product (BDP) - произведение пропускной способности канала на задержку передачи. Результат, обычно в битах или байтах, представляет максимальный объём данных, который может одновременно находиться «в пути»
Для TCP – размер окна/RTT:
  Для 100 Мбит/с и RTT=40 мс => BDP = 4*106 бит ~ 0,5 МБ (размер окна приемника/передатчика)
  Для 10 Гбит/с и RTT=80 мс => BDP ~100 МБ
  При росте буфера растет задержка
Методы компенсации:
  Управление перегрузкой TCP
  Несколько потоков
  Приоритезация трафика для чувствительных приложений

## Slide 29: Типичные заблуждения
«Больше полосы всегда означает меньшую задержку». Неверно; очереди могут увеличить задержку даже при широкой полосе.
«Интернет использует модель OSI». Нет; используем упрощённую модель TCP/IP, но OSI полезна как учебный инструмент.
«Проблемы Wi‑Fi — это всегда слабый сигнал». Часто важнее конкуренция в среде, адаптация скорости и bufferbloat.
«Контрольная сумма и CRC одинаково сильные». Обычно CRC обнаруживает больше шаблонов ошибок; контрольные суммы быстрее, но слабее.

## Slide 30: Основа компьютерных сетей
Метод пакетной коммутации
Иерархическая организация (стандартов) связи, инкапсуляция
Стек протоколов TCP/IP
Динамическая маршрутизация
Технология Ethernet